## Slide 1
Introducción a las Tecnologías 4.0
Módulo III - IoT
Daniel Estrada
Físico
Fabian Castaño
PhD en ingeniería electrónica y computación científica.
Medellín, Abril 2023

## Slide 2
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
i/19
Contenido
Introducción
Dispositivos y hardware - etapa de adquisición
  Sensores, señales
  Acondicionamiento, muestreo y resolución temporal
  Adquisición, conversión analógica a digital – ADC
  Tarjetas de adquisición: Arduino, ESP32, Raspberry.
  Transmisión de datos.
Actividad práctica - etapa 1 del sistema IoT

## Slide 3
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
ii/19
Imagen tomada de https://www.pngkit.com/png/full/365-3652082_iot4-funciona-el-internet-de-las-cosas.png
Introducción

## Slide 4
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
1/19
Introducción
¿Qué es IoT?
Elementos básicos - Estructura
Tecnologías disponibles
Objetos que se conectan e intercambian datos a través de internet u otras redes de comunicación
"imagen tomada de https://www.flaticon.es/iconos-gratis/computadora
Imagen tomada de http://www.cdigitalit.com/wp-content/uploads/2017/03/iot-2.png
IoT se trata de la configuración, control y conexión de dispositivos comunes que usualmente no están asociados con internet.
Sistemas Embebidos en IoT

## Slide 5
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
2/19
Introducción
¿Qué es IoT?
Elementos básicos - Estructura
Tecnologías disponibles
IoT tiene un gran potencial de transformar la forma en que las personas interactúan con el mundo físico y cómo las empresas operan y toman decisiones
Sistemas Embebidos en IoT
Imagen tomada de https://www.goodhousekeeping.com/appliances/refrigerator-reviews/g39784846/smart-refrigerators/
Imagen tomada de https://builtin.com/internet-things/iot-in-vehicles
Imagen tomada dehttps://www.revistaneo.com/articles/2018/02/27/iot-ventajas-y-desventajas-en-el-sector-salud
Imagen tomada de https://www.thecooperativelogisticsnetwork.com/blog/2021/09/21/the-use-of-iot-in-the-freight-forwarding-industry/

## Slide 6
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
3/19
Introducción
¿Qué es IoT?
Elementos básicos - Estructura
Tecnologías disponibles
Sistema embebido:
Propósito específico.
Encapsula toda su complejidad interna exponiendo solo una interfaz al usuario para su manipulación.
Sistemas Embebidos en IoT
Sistema embebido -IoT:
Igual que el anterior pero potenciado por los servicios web.
Imagen tomada de https://www.nitro.pe/mecanico-nitro/tipos-de-sensores-en-un-vehiculo.html

## Slide 7
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
4/19
Introducción
Un representación abstracta de un sistema IoT permite dividirlo en al menos 3 capas.
Servicios
Seguridad
Comunicación
¿Qué es IoT?
Elementos básicos - Estructura
Tecnologías disponibles
Sistemas Embebidos en IoT
L1 - Hardware : Herramientas para censar, monitorear y actuar/controlar.
L1
L2
L3
L2 - Infraestructura : Herramientas para la gestión, análisis, y conectividad de la información.
L3 - Experiencia de usuario: Herramientas para la visualización e interacción.

## Slide 8
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
5/19
Introducción
L1: Hardware
Placas controladoras
Sensores y actuadores
Módulos de comunicación
Dispositivos físicos que contiene HW programable:
SoCs de 8/16/32 bits
SoCs de 32/63 bits con posibilidad de OS (Linux-embedded.)
Single-Board-Computer(SBC) de 32/64 bits.
¿Qué es IoT?
Elementos básicos - Estructura
Tecnologías disponibles
Sistemas Embebidos en IoT
Imagen tomada de https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/11/14/dispositivos-hardware-iot/

## Slide 9
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
5/19
Introducción
L1: Hardware
Placas controladoras
Sensores y actuadores
Módulos de comunicación
Sensor: dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas (temperatura, intensidad lumínica, distancia, etc..) y transformarlas en variables eléctricas (resistencia, capacitancia, tensión, corriente). Pueden ser digitales o analógicos.
Actuadores: dispositivos controlados que transforman energía en la activación de un proceso. Pueden ser neumáticos (que utilizan gas comprimido), hidráulicos (que utilizan fluidos a presión) y actuadores eléctricos.
Periféricos: HW auxiliar que se conecta a la unidad de procesamiento: Pantallas, teclados, indicadores luminosos..
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/04/14/sensores-arduino-3/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/07/02/actuadores-y-perifericos-de-salida-2/
¿Qué es IoT?
Elementos básicos - Estructura
Tecnologías disponibles
Sistemas Embebidos en IoT

## Slide 10
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
5/19
Introducción
L1: Hardware
Placas controladoras
Sensores y actuadores
Módulos de comunicación
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2018/04/14/sensores-arduino-3/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/07/02/actuadores-y-perifericos-de-salida-2/
Módulos que equipan el sistema con protocolos de comunicación. Ethernet, WiFi, Bluetooth, RF.
¿Qué es IoT?
Elementos básicos - Estructura
Tecnologías disponibles
Sistemas Embebidos en IoT
Conexión
 {Wifi, Ethernet, Bluetooth, LoRaWAN, Zigbee…}
Aplicación
 {MQTT, HTTP, CoAP, ...}
Comunicación y protocolos

## Slide 11
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
6/19
Introducción
L2: Infraestructura - Backend
¿Qué es IoT?
Elementos básicos - Estructura
Tecnologías disponibles
Sistemas Embebidos en IoT
Imagen tomada y modificada de https://www.scnsoft.com/blog/iot-architecture-in-a-nutshell-and-how-it-works
Gestionar y procesar los datos recibidos de los dispositivos conectados.
Lleva a cabo la lógica y funcionalidades a través de diferentes APIs y servicios de la nube.
Media la interacción entre el usuario, la nube y los dispositivos.

## Slide 12
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
7/19
Introducción
L3: Experiencia de usuario - Frontend
¿Qué es IoT?
Elementos básicos - Estructura
Tecnologías disponibles
Sistemas Embebidos en IoT
Interfaz de usuario y las herramientas que permiten a los usuarios interactuar con el sistema, visualizar los datos recopilados y controlar los dispositivos conectados de manera intuitiva y eficiente.
Imagen tomada de https://www.pickdata.net/es/databox-plataforma-iot-industrial

## Slide 13
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
8/19
Introducción
¿Qué es IoT?
Elementos básicos - Estructura
Tecnologías disponibles
Sistemas Embebidos en IoT
Resumiendo…
Se tiene un sistema embebido con una estructura como 

## Slide 14
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
9/19
Hardware y adquisición de datos

## Slide 15
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
10/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
Sensor = Transductor
Var. Físicas como temperatura, intensidad lumínica, distancia...
Var. eléctricas como resistencia, capacitancia, tensión, corriente…

Las señales no son “suaves”. Influyen factores intrínsecos del detector:
Resolución, menor cambio en la magnitud que se aprecia.
Tiempo de respuesta.
Adquisición ADC

## Slide 16
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
11/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
El acondicionamiento de la señal implica:
Mejorar la calidad de la señal.
Eliminar el ruido no deseado.
Adaptarla a los requisitos del sistema de adquisición.
Es de vital importancia. Afortunadamente se encuentran módulos que integran sensor + acondicionamiento.
Adquisición ADC

## Slide 17
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
12/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
La etapa de adquisición comprende:
Muestreo
Retención
Cuantificación
Codificación
Adquisición ADC

## Slide 18
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
12/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
La etapa de adquisición comprende:
Muestreo
Retención
Cuantificación
Codificación
Frecuencia de muestreo
Señal continua
Señal discreta
Acorde al teorema de Nyquist- Shannon.
Adquisición ADC

## Slide 19
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
12/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
La etapa de adquisición comprende:
Muestreo
Retención
Cuantificación
Codificación
Se debe mantener la señal el tiempo suficiente para que sea procesada por la etapa de cuantificación.
Adquisición ADC

## Slide 20
3-bits Encoder
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
12/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
La etapa de adquisición comprende:
Muestreo
Retención
Cuantificación
Codificación
En este punto la señal original no puede ser reconstruida. Se pierde información por el redondeo.
Adquisición ADC

## Slide 21
3-bits Encoder
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
12/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Adquisición ADC
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
La etapa de adquisición comprende:
Muestreo
Retención
Cuantificación
Codificación
 6 = ‘110’

## Slide 22
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
13/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Adquisición ADC
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
El ADC tiene entonces una resolución
ADC
10 bits
+Vref
-Vref
Ejemplo:
Arduino tiene un ADC de 10 bits con voltajes de 0-5V.

## Slide 23
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
14/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Adquisición ADC
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
Ejemplo: sensor de temperatura LM35
10mV – 1°C
En la configuración básica:
2 °C  0 V
150 °C  1.48 V
Con el ADC del Arduino…
 Resolución de medición ~ 0.5 °C
¡Con una etapa de acondicionamiento se puede mejorar!

## Slide 24
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
15/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Adquisición ADC
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
Ejemplo: sensor de temperatura LM35
10mV – 1°C
En la configuración básica:
2 °C  0 V
150 °C  1.48 V
 Resolución de medición ~ 0.025 °C

## Slide 25
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
16/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Adquisición ADC
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
El acondicionamiento se logra usando amplificadores operacionales

## Slide 26
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
17/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Adquisición ADC
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
Entre las tarjetas de desarrollo más comunes se encuentran:
ARDUINO (MEGA)
ATmega2560.
54 entradas/salidas digitales. 16 analógicas.
Procesamiento a 16 MHz.
ADC de 10 bits.
ESP32
Dual-Core con arquitectura Xtensa LX6 + unidad de procesamiento digital (DSP).
Pines, depende de la placa.
Procesamiento a 240 MHz.
dos 12-bit SAR ADCs (Successive-approximation ADC).
Raspberry Pi (4 – model b)
Quad core 64-bit ARM-Cortex A72.
26 Pines digitales GPIO.
Procesamiento a 1.5 GHz.
NO ADC!

## Slide 27
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
18/19
Hardware y adquisición
Sensores y Señales
Acondiciona-miento
Adquisición ADC
Tarjetas de desarrollo
Transmisión de datos
La transmisión de los datos dependerá de la tecnología usada.
Si no cuenta con conexión a internet:
A un computador (Getaway) de forma cableada o inalámbrica.
Si cuenta con conexión a internet:
Web server:
Web Socket:
MQTT:

## Slide 28
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
19/19
¡Sigamos con la actividad práctica!

## Slide 29
Daniel Estrada & Fabian Castaño | Introducción a las Tecnologías 4.0 ( IoT)
19/19
Protocolo MQTT
Imagen tomada de https://www.twilio.com/blog/what-is-mqtt